Proprietário : PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DA BOA VISTA / SC

Projeto : QUANTITATIVO DOS SISTEMAS PREVENTIVOS CONTRA INCÊNDIO DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES (CONFORME PROJETO PREVIAMENTE ELABORADO E APROVADO)

Área Total : 2.033,83m²

Endereço da Obra: Rua João Hugo Hoss - Centro

Responsável Técnica: Clarice Vanete Tumelero Niedermaier Engenheira Civil-CREA/SC 139652-1

## SISTEMAS DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO

  - Plano de emergência:

Placa da planta de emergência (dimensão estimada 0,40x0,30m) = 0,12m²

  - Extintores:

Considerados os extintores existentes

  - Saídas de emergência:

Porta da Saída de emergência 01: remoção

Porta da Saída de emergência 02: remoção

Porta da Saída de emergência 03: adequação da abertura das duas folhas (abrir para fora)

Porta da Saída de emergência 04: adequação / ajuste da abertura (abrir para fora)

Execução de novas portas metálicas

Porta da Saída de emergência 01 (2,50x2,40m) = 6,00m²

Porta da Saída de emergência 01 (4,20x2,40m) = 10,10m²

Porta da Saída de emergência 03: apenas adequação / ajuste da abertura

Porta da Saída de emergência 04: apenas adequação / ajuste da abertura

∑ material metálico para as portas = 16,10m²

Pintura para as portas metálicas 16,10m² x 2 lados = 32,20m²

Placa de lotação máxima (dimensão 0,40x0,30m) = 0,12m²

Corrimão e guarda-corpo:

Corrimão:

Corrimão escada lado direito (acesso Mezanino 01): 4,45ml + (2,15ml x 5 unidades-particionado) = 15,20ml

Corrimão escada lado direito (acesso Mezanino 02): 1,00ml + 3,00ml + (2,15ml x 5 unidades-particionado) = 14,75ml

Corrimão das escadas do lado esquerdo (os dois lados): 3,00ml + 3,60ml + (2,15ml x 5 Und. x 2 lados -particionado) = 28,10ml

Corrimão intermediário na rampa de acesso externo= 11,70ml

∑ corrimão= 69,75ml

Tubo para adequar o Guarda-corpo na altura correta, poderá ser soldado um tubo metálico sobre os guarda-corpos existentes para adequar-se à altura de 1,10m:

Mezanino 01 = 33,00ml + Rampa de acesso = 7,00ml + Mezanino 02 = 10,00ml

∑ = 50,00ml de tubo

Pintura corrimão e guarda - corpo:

Pintura corrimão novo: 69,75ml x 0,10m = 7,00 m²

Pintura guarda-corpo existente: 4,00m² + 2,00m² + 4,40m= 10,40 m²

Pintura guarda-corpo tubular para adequação: 50,00ml x 0,10m = 5,00 m²

Pintura das escadas de acesso à arquibancada (demarcação) 6,00m² x 4 unid. = 24,00 m²

Lixamento e pintura de guarda corpo existente = 5,00 m² + 5,00m² + 4,00m² = 14,00m²

  - Utilização de gás:

Abrigo completo para o gás

Dimensões do abrigo

1,80x0,90m por h=1,00m Abrigo para botijão P-13kg - 3 Unidades Porta em grade de ferro 1,60x0,80m Laje em concreto para cobertura = 2,20m² Laje em concreto para piso, armada = 1,62m²

Ventilação permanente superior e inferior: 02 Unidades (20x15cm cada)

Tubulação de cobre para o gás = 2,50 metros