QUANTATIVOS FÍSICOS DO PROJETO DE REFORMA DA COZINHA DA ESCOLA BÁSICA MUNICIPAL PROFESSORA ERMINDA IVANIR FERRAS

Endereço:  Rua João Hugo Hoss – Centro do município de São Miguel da Boa Vista / SC

Área de Reforma: 48,90m²

## PLACA DA OBRA / SERVIÇOS INICIAIS

Placa em chapa de aço galvanizada (programa financiador): (2,00x1,25m) = 2,50 m²

- MATERIAIS e SERVIÇOS PARA A EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA

## SALA DE NUTRIÇÃO

Retiradas / remoções:

Retirada de porta = 01 Unidade

Serviços para a retirada da porta = 01 Hora

Remoção de forro de madeira = 10,98m²

Servente para remoção de tacos em madeira (10,98m²) = 04 Horas

Remoção de janela (2,00 x 1,20m) = 01 Unidade

Execuções:

Nova porta de madeira (0,80x2,10) = 01 Unidade

Pintura da porta (0,80x2,10) 1,68m² x 2 lados = 3,36m²

Nova janela em vidro transparente (1,50x1,20) = 1,80m²

Tela milimétrica para a janela = 1,80m²

Forro em PVC liso = 11,00m²

Pintura das paredes (considerado pé direito de 3,00m) = 10,80m² + 7,35m² + 7,50m² = 25,65m²

Regularização do contrapiso = 11,00m²

Revestimento cerâmico para o piso = 11,00m²

## DEPÓSITO

Retiradas / remoções:

Retirada de forro de madeira = 9,36m²

Execuções:

Nova janela em vidro transparente (1,50x1,20) = 1,80m²

Tela milimétrica para a janela = 1,80m²

Forro em PVC liso = 9,36m²

Pintura das paredes (considerado pé direito de 3,00m) = 7,80m² + 9,10m² + 6,00m² = 22,90m²

Regularização do contrapiso = 9,36m²

Revestimento cerâmico para o piso = 9,36m²

## COZINHA

Retiradas / remoções:

Janela (2,00x0,60m) = 01 Unidade

Retirada de forro de madeira = 22,65m²

Remoção de revestimento cerâmico do piso = 22,65m²

## Remoção de revestimento da parede (estimativo) = 8,90m²

## ∑ = 31,65m²

Execuções:

Nova janela em vidro transparente (2,00x0,80) = 1,60m²

Tela para a janela = 1,60m²

Vidro para o guichê = 1,85m² (Conferir as medidas in loco)

Serviços com a adequação da porta que faz ligação com o lado externo da cozinha = 04 Horas

Forro em PVC liso = 22,65m²

Revestimento cerâmico para paredes = 9,15m² + 6,70m² + 5,15m² + 5,60m² + 18,00m² + 10,80m² = 55,40m²

Regularização do contrapiso = 22,65m²

Revestimento cerâmico para o piso = 22,65m²

Granito:

Granito para o contorno do guichê = 0,20 m² (Conferir as medidas in loco)

Granito para bancada 03 = 1,60 m² - inclusa borda de acabamento

Granito para bancada 04 = 2,10 m² - inclusa borda de acabamento

## ∑ = 3,70m²

## ABRIGO PARA O GÁS / VENTILAÇÃO PERMANENTE

Instalações completas para abrigo de gás = 01 Unidade (ver composição)

Tubulação de cobre = 2,50ml

Grade para Ventilação permanente = 02 Unidades

## INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

O quantitativo da tubulação hidráulica e sanitária poderá variar, logo, deverá ser verificado no ato da execução e em caso de divergências comunicar os responsáveis do Município.

    - Instalações Hidráulicas

Tubo PVC água (25mm) = 6,00m

Tubo PVC água (50mm) pelo forro e parede = 1,50m

    - Instalações Sanitárias

Caixa de gordura em fibra = 1,00 Unid.

Torneiras / Cubas / Tubulação sanitária e demais peças:

Torneiras cromadas para as pias: 03 Und.

Cuba de embutir em aço inoxidável (para bancadas) = 03 Und.

Tubo PVC soldável (40mm) = 4,80m (horizontal) + 3 descidas com 0,70m das pias: 2,10m = 6,90m

Tubo PVC soldável (50mm) = 2,40m (horizontal)

Tubo PVC soldável (100mm) = 1,00m (horizontal) (ver distância até o sistema de tratamento de esgoto)

Caixa sifonada 150x150x50mm 	 = 01 Und.

Cap 100 mm = 1,00 und

Cap 50 mm = 3,00 und

Joelho 45º secundário 40 mm = 1,00 und

Joelho 90° secundário 40 mm = 2,00 und

Redução 50mm x 40mm = 1,00 und

Tê 90° secundário 40 mm = 2,00 und

# São Miguel da Boa Vista (SC), 06 de novembro de 2017.

_____________________________________

Clarice Vanete Tumelero Niedermaier

Engenheira Civil – CREA/SC 139652-1

AMERIOS (Associação dos Municípios do Entre Rios)